ТОВ «Ефес-Трейд»

М'ЯСОРУБКИ ЕЛЕКТРИЧНІ

М-150, М-300

ПАСПОРТ

ЗМІСТ

Вступ

- Призначення

- Технічні характеристики

- Комплектність

- Конструкція і принцип роботи

- Заходи безпеки

- Підготовка до роботи і порядок роботи

- Технічне обслуговування

- Консервація та пакування

- Транспортування і зберігання

- Утилізація

- Свідоцтво про приймання

- Гарантійні зобов’язання

Додаток А	Відомість вмісту кольорових металів

Додаток Б	Облік технічного обслуговування

УВАГА! Перед пуском м'ясорубки електричної необхідно перевірити за допомогою викрутки і гайкового ключа стан затягування гвинтових та болтових з'єднань і, при необхідності, підтягнути їх до нормального стану.

УВАГА! Для захисту від перевантаження і струму короткого замикання використовувати автоматичний вимикач з номінальним струмом 6А для М-150 або 10А для М-300 з вимикаючим диференційним струмом не більше 10 мА, під'єднані до мережі послідовно.

УВАГА! Забороняється проштовхувати продукт в горловині корпусу м'ясорубки руками.

УВАГА! При роботі м'ясорубки електричної з однофазним двигуном необхідно робити перерву на 20 - 30 хв після години безперервної роботи щоб уникнути перегріву двигуна.

ВСТУП

Даний паспорт містить опис конструкції, принцип роботи, правила монтажу і експлуатації м'ясорубки електричної, та гарантійні зобов'язання.

УВАГА! Для того щоб Ви повністю змогли скористатися можливостями обладнання, УВАЖНО ВИВЧІТЬ ДАНИЙ ПАСПОРТ.

Щоб не втратити право на гарантійне обслуговування та ремонт м'ясорубки електричної, не намагайтеся самостійно або за допомогою сторонніх осіб проводити пусконалагоджувальні роботи, а також технічне обслуговування і будь-які види ремонту. Гарантійний ремонт і технічне обслуговування обладнання проводиться підприємством-виробником або уповноваженими спеціалізованими підприємствами, при умові:

- передачі (пересилці) підприємству-виробнику "Акта пуску виробу в експлуатацію" завіреного печаткою споживача на протязі 14 днів з дня вводу м'ясорубки електричної в експлуатацію;

- передачі (пересилці) підприємству-виробнику "Акта-рекламації" про вихід з ладу м'ясорубки електричної, відмові комплектуючих або складових частин;

- дотримання всіх вимог даного паспорта.

- ПРИЗНАЧЕННЯ

  - М'ясорубки електричні М-150, М-300 призначені для подрібнення м'яса, риби та інших продуктів, а також повторного подрібнення котлетної маси, приготування фаршу і набивки ковбас на підприємствах громадського харчування.

- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні технічні характеристики вказані в таблиці 1, параметри решіток — таблиці 2.

Таблиця 1

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
|  | М-150 | М-300 |
| 1 Продуктивність, кг/год, не менше* | 150 | 300 |
| 2 Продуктивність при повторному подрібненні котлетної маси, кг/год, не менше | 26 | 100 |
| 3 Споживана потужність, кВт | 0,75 | 1,44 |
| 4 Номінальна напруга живлення, В | ЗN РЕ~380 | ЗN РЕ~380 |
| 5 Частота струму, Гц | 50 |
| 6 Габаритні розміри, ШхГхВ, мм, не більше | 520x560x420 | 520x560x420 |
| 7 Маса, кг, не більше | 32 | 42 |
| * - продуктивність м'ясорубки вказана при подрібненні гов'яжого м'яса 2-го сорту через дві решітки з отворами діаметром 9 і 5 мм. |

Виконання: матеріал гастроємності — сталь нержавіюча АISІ 304; матеріал облицювання — сталь нержавіюча АISІ 430 шліф.; тип редуктора — черв'ячний; наявність реверсу.

Таблиця 2

| Найменування | Значення |
| --- | --- |
|  | М-150 | М-300 |
|  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 Зовнішній діаметр, мм | 60 | 82 |
| 2 Діаметр отвору, мм | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 |
| 3 Кількість отворів, шт | 42 | 12 | 217 | 90 | 30 |

  - Середній строк служби — 8 років.

  - Ступінь захисту ІР 23 згідно ГОСТ 14254.

  - Кліматичне виконання УХЛ4 згідно ГОСТ 15150.

- КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплекти поставки

| Основний комплект поставки: | Додатковий комплект поставки |
| --- | --- |
| - м'ясорубка | - 1 шт; | - решітка №1 -1 шт; |
| - товкач | - 1 шт; | - стопорне кільце -1 шт; |
| - опора | - 4 шт; | - підтримувач -1 шт; |
| - ключ-знімач | - 1 шт; | - насадка для набивки ковбас -1 шт. |
| - паспорт | - 1 шт; |  |

Примітка 1) М'ясорубка входить в основний комплект з набором ріжучого інструменту для подрібнення.

Примітка 2) Додатковий комплект постачається по додатковій угоді.

  - Автоматичний вимикач і ПЗВ в комплект поставки не входять.

- КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

4.1 Загальний вигляд м'ясорубки зображений на рисунку 1.

Рисунок 1. Загальний вигляд м'ясорубки: 1 - привод; 2 - корпус м'ясорубки; 3 - втулка зажимна; 4 - чаша; 5 - захисний бар'єр; 6 - опора; 7 - кнопка “ПУСК”; 8 - кнопка “РЕВЕРС”; 9 - кнопка “СТОП”; 10 - лампа сигнальна “Мережа”; 11 - товкач; 12 - кабель живлення; 13 - шпонка; 14 - шнек; 15 - ніж підрізний; 16 - ніж двосторонній; 17 - решітка з отворами 9 мм; 18 - решітка з отворами 5 мм; 19 - кільце ущільнююче; 20 - гайка зажимна; 21 - стопорне кільце; 22 - підтримувач; 23 - насадка.

а - комплект інструменту для тонкого подрібнення; б - комплект інструменту для грубого подрібнення; в - комплект інструменту для набивки ковбас.

  - М'ясорубка складається з привода 1 на якому закріплена чаша 4 для завантаження продукту в якій вмонтований захисний бар'єр 5 з отвором для товкача 11. Корпус м'ясорубки 2 кріпиться до приводу 1 зажимними втулками 3. З переду м'ясорубки розташована панель управління, яка складається з кнопки "ПУСК" 6, кнопки "РЕВЕРС" 7, кнопки "СТОП" 8 і лампи сигнальної "МЕРЕЖА" 10.

  - В корпус м'ясорубки 2 монтуються шнек 14, який центрується по приводному валу редуктора, і комплект інструменту для отримання фаршу різного ступеня подрібнення.

    - Для тонкого подрібнення комплект інструменту монтується в наступному порядку: ніж підрізний 15, ніж двосторонній 16, решітка з отворами 9 мм 17, ніж двосторонній 16, решітка з отворами 5 мм 18, кільце ущільнююче 19 і зажимається гайкою зажимною 20. Ніж підрізний 15, решітки 17 і 18 фіксуються шпонкою 13 (рис. 1а).

    - Для грубого подрібнення комплект інструменту монтується в наступному порядку: ніж підрізний 15, ніж двосторонній 16, решітка з отворами 9 мм 17, кільце ущільнююче 19 (2 шт), гайка зажимна 20 (рис. 16).

    - Для набивки ковбас комплект інструменту монтується в наступному порядку: стопорне кільце 21, підтримувач 22, насадка 23, гайка зажимна 20 (рис. 1в).

  - Продукт для подрібнення завантажується в чашу 4 і вручну подається до горловини корпуса м'ясорубки 2, товкачем 11 проштовхується до шнека 14, який обертаючись затягує його і поступово проштовхує через комплект ріжучих інструментів.

  - Схема електрична принципова представлена на рисунку 2.1, 2.2.

- ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- М'ясорубка відноситься до приладів класу І по захисту від ураження електричним струмом.

УВАГА! Експлуатація м'ясорубки без з'єднання з мережею захисного РЕ-провідника ЗАБОРОНЕНА!

- При встановленні м'ясорубки має бути забезпечено надійне з'єднання з мережею захисного РЕ-провідника згідно з правилами улаштування електроустановок (ПУЕ) для електричних установок напругою до 1000 В.

- Приєднання корпусу м'ясорубки до мережі захисного РЕ-провідника здійснити за допомогою під'єднання жовто-зеленого проводу кабеля живлення 12. Величина опору мережі захисного РЕ-провідника не повинна перевищувати 4 Ом, а величина опору між будь-якою металевою частиною, яка може опинитися під напругою в результаті пробою, і вихідним кінцем жовто-зеленого проводу кабеля живлення 12 не повинна перевищувати 0,1 Ом.

- Забороняється підключення м'ясорубки до мережі живлення через штепсельний роз'єм.

- До обслуговування м'ясорубки допускаються особи, що пройшли інструктаж з правил експлуатації і догляду за обладнанням.

- До технічного обслуговування м'ясорубки допускаються особи, що мають дозвіл на ремонт електроустановок, кваліфікаційну групу по техніці безпеки не нижче третьої.

- При роботі з м'ясорубкою необхідно дотримуватись наступних правил техніки безпеки:

- проштовхувати продукт в горловині корпусу м'ясорубки тільки товкачем 11;

- зазор між захисним бар'єром 5 і дном завантажувальної чаші 4 не повинен перевищувати 40 мм;

- встановлювати і знімати ріжучий інструмент допускається тільки після повної зупинки м'ясорубки і відключення її від мережі живлення;

- перед санітарною обробкою, технічним обслуговуванням і ремонтом відключити м'ясорубку від мережі живлення і повісити на вхідному щиті плакат: "НЕ ВМИКАТИ, ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ";

- при виявленні несправностей викликати слюсаря-електрика.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ працювати без захисного бар'єра 5 і без завантажувальної чаші 4.

- М'ясорубка відповідає вимогам пожежної безпеки.

УВАГА! При виникненні пожежі необхідно негайно знеструмити м'ясорубку, викликати пожежну службу.

КАТЕГОРИЧНО забороняється при пожежі гасити водою м'ясорубку, під'єднану до мережі живлення.

Рисунок 2.1 Схема електрична принципова м'ясорубкок моделей М-150 і М-300

Рисунок 2.2 Схема електрична принципова м'ясорубкок моделей М-150/220 та      М-300/220

- ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ

- Монтаж, пуск і технічне обслуговування м'ясорубки проводяться тільки спеціалізованими ремонтно-монтажними підприємствами.

- Після перевірки стану упаковки розпакувати м'ясорубку, провести зовнішній огляд і перевірку комплектності у відповідності з розділом 3 даного паспорта, видалити антикорозійну змазку з внутрішньої поверхні корпусу м'ясорубки 2, шнеку 14, комплекту ріжучого інструменту.

УВАГА! ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ піднімати і пересувати м'ясорубку, тримаючи за чашу 4.

- Антикорозійну змазку видалити за допомогою ганчірки, змоченої розчинником за ГОСТ 8505 та ГОСТ 3134 з наступним обдуванням теплим повітрям або протиранням на сухо. Після цього промити гарячою водою з миючим засобом і висушити.

- Встановити корпус м'ясорубки 2 до привода 1 і щільно зажати втулками зажимними 3.

- Вставити в корпус м'ясорубки 2 шнек 14, відцентрувавши його по приводному валу редуктора.

- Встановити, залежно від ступеня подрібнення продукту, відповідний комплект ріжучого інструменту в послідовності вказаній на рис. 1 і зажати зажимною гайкою 20.

- Перед монтажом перевірити опір ізоляції м'ясорубки і струм витоку згідно з ГОСТ 27570.0 і ГОСТ 27570.53. Опір ізолязії струмовідних частин відносно привода 1 а також між фазами в холодному стані повинен бути не менше 2 Мом, а для електродвигуна - не менше 1 Мом.

- Встановити опори 6.

УВАГА! При підключенні м'ясорубки обов'язково враховувати фазування фазних і нульового проводів. Напрям обертання шнека при натисканні кнопки "ПУСК" повинен зпівпадати з напрямом стрілки зображеної на корпусі м'ясорубки (проти годинникової стрілки)!

При обертанні вала в протилежну сторону необхідно поміняти місцями фази статорного ланцюга!

- Кабель живлення 12 під'єднати до мережі живлення.

- При підключенні м'ясорубки до мережі живлення для захисту від перевантаження і струму короткого замикання використовувати автоматичний вимикач з номінальним струмом 4 А та ПЗВ з відключаючим диференційним струмом 10 мА під'єднані до мережі послідовно.

- Первинний пуск.

- Після встановленні ріжучого інструменту незалежно від комплекту необхідно відпустити на 0,3 - 0,5 оберта зажимну гайку 20.

- Натисканням кнопки "ПУСК" 7 запустити м'ясорубку і, прислуховуючись до шуму працюючої м'ясорубки затягувати зажимну гайку поки не з'явиться наростаючий шум роботи привода 1. Це вказує на те, що гайка зажимна затягнута щільно і м'ясорубка готова для використання.

УВАГА! Не допускається тривала робота м'ясорубки на холостому ходу (без завантаження продукту) оскільки внаслідок сухого тертя комплект ріжучого інструменту виходить з ладу.

УВАГА! Не допускається робота м'ясорубки з однофазним двигуном на холостому ходу більше 10 хвилин.

- Для набивки ковбас необхідно зняти комплект ріжучого інструменту і встановити на шнек 14, стопорну шайбу 21, підтримувач 22, насадку 23 і затягнути гайкою зажимною 20 (рис. 1 в).

На протязі гарантійного терміну експлуатації виробник гарантує усунення виявлених виробничих дефектів та заміну комплектуючих виробів і запасних частин, які вийшли з ладу. Це правило не розповсюджується на ті випадки, коли відмови в роботі виробу виникли з вини Покупця (Власника) в результаті порушення ним вимог даного паспорта.

- Роботу проводити в наступному порядку:

- м'ясо або рибу відділити від кісток, нарізати на куски масою не більше 100 г.; ЗАБОРОНЕНО переробляти не розморожений продукт!

- видалити з'єднувальні тканини і сухожилки, якщо вони не відділяються, то необхідно надрізати їх в кількох місцях для того щоб з них не утворювалися волокна, які при роботі можуть намотуватися на палець шнека і ножі, порушуючи режим нормальної роботи м'ясорубки;

- підготовлений продукт завантажити в чашу 4 і подати до горловини м'ясорубки;

- для проштовхування продукту використовувати товкач 11, який повинен знаходитися в отворі захисного бар'єру 5 і вийматися тільки при подачі наступної порцій продукту;

ЗАБОРОНЕНО проштовхувати продукт руками!

- у випадку зупинки двигуна, при переробці продукту, в результаті намотування волокон на ножі або через подачу великої порції продукту необхідно натисканням і утримуванням кнопки "РЕВЕРС" 8 повернути частину продукту з м'ясорубки в горловину при цьому шнек 14 буде обертатися в протилежну сторону (за годинниковою стрілкою);

- щоб продовжити роботу необхідно знову натиснути кнопку "ПУСК" 7;

- кнопка "СТОП" 9 використовується для екстренної зупинки або при закінченні роботи м'ясорубки;

- після закінчення роботи вимкнути автоматичний вимикач до якого підключена м'ясорубка і провести санітарну обробку.

- Послідовність проведення щоденної санітарної обробки:

- вимкнути автоматичний вимикач;

- відкрутити гайку зажимну 20 і вийняти з м'ясорубки комплект ріжучого інструменту разом зі шнеком 14 використовуючи ключ-знімач;

- чашу 4 ретельно промити гарячою водою, попередньо підставивши під вихідний отвір м'ясорубки ємність для збору води, витерти насухо.

- відкрутити втулки зажимні 3 і зняти корпус м'ясорубки 2;

- гайку зажимну 20, стопорне кільце 21, комплект ріжучого інструменту, шнек 14, робочу камеру корпуса м'ясорубки 2 очистити від продукту переробки, промити гарячою водою і витерти чистою ганчіркою насухо;

- комплект ріжучого інструменту змазати несолоним тваринним жиром, протерти поверхню облицювання привода 1 вологою, а потім сухою ганчіркою;

- зібрати м'ясорубку згідно випог п. 6.3;

ЗАБОРОНЕНО мити м'ясорубку струменем води!

6.12 Перелік можливих експлуатаційних неполадок наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

| Характерні ознаки неполадок | Можлива причина | Метод усунення |
| --- | --- | --- |
| М'ясорубка не подрібнює, а мне продукт | Неправильно відрегульована гайка зажимна. Ножі і рештки забиті жилами і плівами. | Вимкнути автоматичний вимикач, повісити запобіжний плакат, відкрутити гайку зажимну, вийняти шнек з комплектом ріжучого інструменту, використовуючи ключ-знімач, очистити ріжучий інструмент від жил і плів, після чого зібрати м'ясорубку згідно рис. 1 і відрегулювати гайкою зажимною силу зажиму згідно п. 6.8. |
| Підвищений шум або зупинка двигуна | Комплект ріжучого інструменту надмірно зажаті гайкою зажимною | Послабити гайку зажимну |
| Різкий шум або стук | Зношені підшипники редуктора або двигуна | Розібрати редуктор або двигун. Провести огляд підшипників. При необхідності замінити їх. |

Закінчення таблиці 3

| Характерні ознаки неполадок | Можлива причина | Метод усунення |
| --- | --- | --- |
| Продукт переробки нагрівається, а пліви і жили намотуються на ріжучий інструмент | Затуплений ріжучий інструмент. Недостатньо щільне прилягання ножів і решіток. Двосторонній ніж і підрізний ніж вста-новленні неправильно. | Заточити і притерти ножі і рештки відповідно з рис. 3. Підтягнути гайку зажимну. Встановити ножі відповідно рис. 1. |

7 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Технічне обслуговування включає технічне обслуговування при використанні та регламентоване технічне обслуговування, які є основним видом профілактичних робіт для підтримання м'ясорубки в постійному працездатному стані.

- Технічне обслуговування при використанні полягає в санітарній обробці згідно п. 6.12.

7.3 Регламентоване технічне обслуговування (ТО) і поточний ремонт (ПР) здійснюється спеціалізованими ремонтно-монтажними організаціями за наступною схемою ремонтного циклу: 5ТО - ПР - 5ТО - ПР- 5ТО - ПР- 5ТО - ПР- 5ТО - ПР- 5ТО - ПР- 5ТО - ПР- 5ТО - КР

Капітальний ремонт (КР) виконує підприємство-виробник або ремонтне підприємство.

Перелік основних робіт і перевірок при технічному обслуговуванні наведено в таблиці 4. Перелік основних робіт при поточному ремонті наведений в таблиці 5.

Таблиця 4

| Найменування ТО та метод перевірки | Періоди- чність | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 Зовнішній огляд на відповідність правилам техніки безпеки | 1 місяць | Згідно інструкції по техніці безпеки чинного паспорта |
| 2 Перевірка комплектності м'ясорубки | 1 місяць | Згідно комплектності поставки |
| 3 Перевірка надійності з'єднання з мережею захисного РЕ-провідника і відсутності механічних пошкоджень кабелю живлення | 1 місяць | Контактні з'єднання проводів повинні бути щільними. Механічні пошкодження неприпустимі. |
| 4 Перевірка стану електропроводки і електроапаратури. | 1 місяць | При огляді звернути увагу на цілісність проводів, стан контактних з'єднань і електрокомплектуючих |
| 5 Вимірювання опору між будь-якою металевою частиною, яка може опинитися під напругою в результаті пробою, і вихідним кінцем жовто-зеленого проводу кабелю живлення. | 1 місяць | Не повинен перевищувати 0,1 Ом. |

Закінчення таблиці 4

| Найменування ТО та метод перевірки | Періоди- чність | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- |
| 6 Вимірювання опору ізоляції струмовідних частин відносно приводу, а також між фазними проводами в холодному стані | 1 місяць | Повинен бути не менше 2 МОм. |
| 7 Перевірка стану різьбового кріплення м'ясорубки до приводу. Перевірка роботи м'ясорубки в робочому режимі. | 1 місяць | Не повинно бути зриву різьби більше 2 витків. Повинна працювати нормально. |
| 8 Перевірка стану комплекту ріжучого інструменту. | 50 годин | При затупленні ножів і решток провести їх заточування згідно рис. 3. |

Відмітки про проведені роботи заносяться в облікові документи (додаток Б) після здачі відремонтованого обладнання в експлуатацію.

Таблиця 5

| Найменування ПР та перелік робіт | Періоди- чність | Примітки |
| --- | --- | --- |
| 1 Роботи і перевірки передбачені ТО | 6 місяців | Згідно табл. 4. |
| 2 Огляд м'ясорубки з метою уточнення об'єму ремонтних робіт. | 6 місяців |  |
| 3 Зачистити контакти магнітних пускачів. | 6 місяців |  |
| 4 Перевірка і при необхідності заміна мастила в редукторі. | 400 год. |  |
| 5 Огляд манжет вала редуктора | 6 місяців | Заміна при необхідності |
| 6 Проведення додаткового інструктажу з працівниками при порушенні ними правил експлуатації |  |  |

7.4 Капітальний ремонт (КР) проводиться для відновлення повного ресурсу м'ясорубки і передбачає заміну його частин включаючи базові. Під час КР м'ясорубка розбирається повністю. Проводиться перевірка технічного стану складових частин, відновлення або заміна пошкоджених, складальні роботи, регулювання, випробовування і технічний контроль.

8 КОНСЕРВАЦІЯ І ПАКУВАННЯ

- Консервація м'ясорубки проводиться згідно ГОСТ 9.014.

- Консервації підлягають внутрішні поверхні корпуса м'ясорубки, шнек, комплект ріжучого інструменту. Місця змащування і мастильні матеріали вказані в таблиці 6.

- М'ясорубка прикручується до дна упаковочного ящика з ДВП болтами М8 в місцях кріплення опор 6 (рис. 1а), вкладається комплект поставки згідно п. 3.1, і запаковується кришкою ящика.

- Маркувати згідно ГОСТ 14192.

Таблиця 6

| Найменування деталі і номер позиції | Найменування мастильних матеріалів і стандарту для експлуатації | Кількість точок змащу- вання | Спосіб нане-сення мастила | Періодич- ність перевірки і заміни мастила |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | При температурі до +50°С | Для довготривалого зберігання |  |  |  |
| Ножі 16 | Жир тваринний несолений | Мастило ПВК ГОСТ 19537 | По всій поверхні | Вручну | Щоденно |
| Решітки 17 і 18 | Жир тваринний несолений | Мастило ПВК ГОСТ 19537 | По всій поверхні | Вручну | Щоденно |
| Підшипники електродвигуна | Мастило АМС-3 ГОСТ 2712 | Мастило АМС- 3 ГОСТ 2712 | По всій поверхні | Вручну | Раз в рік |
| Редуктор | Тivеlа Оil SD |  |  | Заливати 0,225 кг | Через 400 годин роботи |

- ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

  - М'ясорубка зберігається в упаковці виробника в сухих приміщеннях в яких не повинно бути парів кислот і лугів, а також газів, які викликають корозію металевих деталей і руйнування ізоляції проводів. Зберігання на відкритих площадках не допускається.

  - М'ясорубку в упаковці виробника дозволяється транспортувати будь-яким видом транспорту відповідно маркувальним знакам на упаковці.

  - Не дозволяється транспортувати м'ясорубки в транспортних засобах, що мають залишки активно діючих хімікатів, цементного і вугільного пилу і т. п.

  - Після транспортування в умовах понижених температур м'ясорубки повинні бути витримані в нормальних кліматичних умовах не менше чотирьох годин.

- УТИЛІЗАЦІЯ

10.1 Утилізація м'ясорубки проводиться згідно загальних правил переробки вторинної сировини.

- СВІДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

М'ясорубка електрична М-______ заводський номер ______________ відповідає

(найменування виробу)   (позначення)		                (заводськой номер)

технічним умовам ТУ У 29.5-31329329-014: 2005 і визнана придатною до експлуатації.

| Штамп ВТК | Керівник ВТК __________________________ ____________________ (підпис осіби, відповідальної за приймання) (П.І.П.) _________________ Дата виготовлення |
| --- | --- |

- ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  - Підприємство-виробник гарантує відповідність м'ясорубки всім вимогам комплекту конструкторської документації і ТУ У 29.5-31329329-014:2005 при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

  - Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня придбання.

  - При невиконанні пункту 6.10 підприємство-виробник гарантійних зобов'язань не несе.

  - Підприємство-виробник несе відповідальність по гарантійним зобов'язанням тільки на основі рекламаційного листа, підтвердженого представником підприємства-виробника.

  - Час знаходження м'ясорубки в ремонті для усунення дефектів в гарантійний строк не входить.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ефес-Трейд“

69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Стартова, 3Б
тел. 098-311-75-91, 050-636-90-63.

Додаток А

Таблиця А.1. Відомість вмісту кольорових металів

| Назва металу, сплаву | Кількість кольорових металів | Можливість демонтажу деталей і вузлів при зписанні виробу |
| --- | --- | --- |
|  | які містяться у виробі, кг | які підлягають здачі у вигляді брухту, кг |  |
|  |  | при капіталь- ному ремонті | при повному зношуванні виробу і його зписання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алюміній | 0,18 | - | 0,15 | виплавкою |
| Спав АК7 | 3,97 | - | 3,8 | демонтаж механічний |
| Бронза | 0,5 | - | 0,5 | демонтаж механічний |

Закінчення таблиці А1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мідь | 0,86 | 0,85 | 0,85 | демонтаж механічний з нагрівом серцевини статора |
| Латунь | 0,035 | - | 0,035 | демонтаж механічний |

Таблиця А.2. Відомість вмісту дорогоцінних металів

| Назва | Позна- чення | Складальні одиниці, комплекти | Маса 1 шт, г | Маса у виробі, г | Номер акту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Позначення | Клькість у виробі, шт |  |  |  |
| Срібло |  | Nd-12 ДК-11 | 2 2 | 2,0528 0,42 | 4,1056 0,84 |  |

Додаток Б

Таблиця Б.1. Облік технічного обслуговування

| Дата | Вид технічного обслуговування | Зауваження до технічного обслуговування | Посада, прізвище і підпис відповідальної особи |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

6.13 Перелік можливих експлуатаційних неполадок наведено в таблиці 3. Таблиця 3

| Характерні ознаки неполадок | Можлива причина | Метод усунення |
| --- | --- | --- |
| М'ясорубка не подрібнює а мне продукт | Неправильно відрегульована гайка зажимна. Ножі і рештки забиті жилами і плівами. | Вимкнути автоматичний вимикач, повісити запобіжний плакат, відкрутити гайку зажимну, вийняти шнек з комплектом ріжучого інструменту, використовуючиключ-знімач, очистити ріжучий інструмент від жил і плів, після чого зібрати м'ясорубку згідно рис. 1 і відрегулювати гайкою зажимною силу зажиму згідно п. 6.8. |